## Slide 2: Déroulement d'un vol avec G5/GPS175
Avant vol
Préparation avion au sol
Vol
Après vol

## Slide 3: Avant vol
Déroulé d'un vol
Se renseigner sur les différentes fonctionnalités que l'on va utiliser lors du vol, et s'assurer qu'on les maitrises.
Préparer la navigation sur papier ou Garmin Pilot
Télécharger Garmin trainer sur PC.

## Slide 4: Préparation avion au sol
Déroulé d'un vol
1)Vérifier la validité de la data base.
La check list "après mise en route" vous invite à régler le GPS 175
2) Vider les plans de vol et les waypoints perso:
5) Passer en mode MAP et régler le zoom
3) Rentrer la navigation manuellement ou via bluetooth avec l'app Garmin Pilot
4) Vérifier la cohérence de la navigation avec le bouton "Preview"

## Slide 6: Pendant le vol
Déroulé d'un vol
Régler l'échelle de la map pour pouvoir anticiper suffisamment les zones.
Ne pas focaliser sur les instruments, la règle de voir et éviter prédomine.
Continuer de prendre des repères à l'extérieur. Le circuit visuel doit être dynamique lorsque l'on règle un instrument en vol.
D'une manière générale il faut toujours avoir son prochain point en vue sur la carte.
Revenir à une navigation classique si l'on se sent débordé par l'utilisation des instruments.

## Slide 7: Après le vol
Déroulé d'un vol
Vider les plans de vol stored, les waypoints perso, restaurer les réglages d'origine.
Eteindre le Garmin 175
Bouton power pendant 3 sec = OFF
Les G5 s'éteignent automatiquement au bout de 45 sec, pas besoin de les éteindre manuellement.