## Slide 1: Briefing Emport de passagers

## Slide 2: Expérience / documents pilote
- Papier d’identité, licence, médical, carnet de vol
- 3 atterrissages et 3 décollages dans les 90 derniers jours
- Vol annuel club à jour
- Avoir suivi un briefing avec un responsable de la sécurité des vols de l’aéroclub.
(Règle Club)
Pour les vols PFE:

## Slide 3: Expérience / documents pilote
Pour les vols découverte:
- PPL = 200 Hdv mini dont 25 Hdv dans les 12 derniers mois sur appareil de même type ou classe.
- Le vol doit être de 30 min max entre le décollage et l’atterrissage
- 40km ( 21,6NM ) max de l’aérodrome de départ
- Avoir suivi un briefing avec un responsable de la sécurité des vols de l’aéroclub.
(Règlementation)

## Slide 4: PREPARATION LONG TERME
Prise de contact avec les passagers
- Expérience aéronautique des passagers
- Partage de frais
- Type d’avion
- Lieu de départ
- Photos, lunettes, repas, façon de s’habiller, pas d’alcool…
- S’assurer qu’ils ont pris connaissance des documents « bonne conduite passagers wingly » et « bienvenue à bord EASA »
- Papiers d’identité
Rappeler les passagers la veille du vol pour parler d’un éventuel report, l’heure, l’adresse du rdv
- Ce n’est pas un vol commercial

## Slide 5: PREPARATION LONG TERME
La navigation
- Navigation (hauteurs de survol, points touristiques…)
- Servitudes départ, en route, arrivée et déroutement (carburant, contrôle, resto…)
- Emport carburant (sans vent)
- Masse et centrage
- Performances ( Atmosphère approximative)
- S’assurer que l’avion sera prêt (carburant, potentiel, gilets…)

## Slide 6: Le jour J
Préparation avant vol
Documents avion
Météo ( départ, en route, arrivée et déroutement)
Notam
Emport carburant (Avec vent)
Performances ( Atmosphère Réelle)
Arriver en avance pour:
Préparer l’avion (Carburant, sac papier, casques, gilets, prévol…)

## Slide 7: Le jour J
Les passagers
- Accueillir les passagers, présentation des locaux, vérifier leur poids
- Effectuer un briefing AVANT d’aller à l’avion

## Slide 8: Le jour J
Expliquer la circulation dans les hangars, autour des avions, sur le parking, et l’aire d’avitaillement.
Le briefing sol
Présenter la navigation, la météo, le temps de vol
Mettre en place les règles pour la communication à bord
Anticollision, mettre les passagers à contribution
L’avion n’a pas de WC
Comment utiliser les casques
Insister sur le danger lié aux hélices
Ne pas fumer dans l’enceinte du club, ni côté piste, ni dans l’avion

## Slide 9: Le jour J
Guider les passagers pour s’installer dans l’avion:
Le briefing à l’avion
Ordre pour monter
Se tenir aux poignées
Marcher sur les bandes noires, pas sur les volets
Où s’appuyer pour s’installer dans l’avion
Comment régler son siège
Brancher son casque
Attacher sa ceinture

## Slide 10: Le jour J
Ne toucher à rien, et laisser les commandes libres (montrer débattement)
Le briefing SECURITE
Ne rien poser au sol
Sacs en papier
Position de sécurité place avant / arrière
Evacuation sous l’ordre du pilote
Comment ouvrir la porte / la verrière
Ordre de sortie et sens
Gilets de sauvetage

## Slide 11: Le jour J
Privilégier des altitudes de vol avec un minimum de turbulences
Le vol
Ne pas se laisser déconcentrer par les passagers
Evaluer le stress de ses passagers
Avoir un plan B à chaque moment du vol
Faire la différence entre un passager qui a des nausées / un grave problème
Voler avec un avion lourd et centré arrière
La place CDB est a GAUCHE

## Slide 12: Le jour J
Ranger et nettoyer l’avion
Après le vol
Récupérer le matériel prêté par le club
Accompagner ses passagers jusqu’à la sortie du club

## Slide 13: Facteurs Humains
Etre bien préparé et reposé
Gestion du stress
Evaluer le stress de ses passagers (transpiration, crispation, forte respiration, langage…)
Une personne malade à l’arrière d’une voiture aura tendance à être malade à l’arrière d’un avion.
Le dialogue doit être maintenu
Etre souple aux commandes
Altitudes de vol
Gestion du stress du pilote: les passagers prennent en moyenne 35% des ressources du pilote.
QUEL EST VOTRE NIVEAU DE STRESS EN VOL?

## Slide 14: Facteurs Humains
Le pilote doit avoir des limites clairement définies
Résister aux pressions
Les limites du pilote sont bien souvent en deçà de la réglementation
Ne pas entamer ses marges de sécurité
Le CDB reste décisionnaire
Le vol doit rester réglementaire

## Slide 15: Vol annuel club
Le vol annuel sera adapté pour les pilotes faisant des vols découverte ou du PFE

## Slide 16: Généralités
Règle club
- Pas de vol PFE ou découverte de nuit
- Le président du club se réserve le droit d’accepter au cas par cas les pilotes pouvant avoir accès à ces types de vol.

## Slide 17: Généralités
L’image du Club